Ettevõtte Nimi OÜ

Sõle tankla (Sõle 23a, Tallinn)

23.03.2016 koostatud riskianalüüsi kokkuvõte

Ohtlike kemikaalide loetelu

Tanklas käideldakse järgmisi kemikaale:

- bensiin (tuleohtlik vedelik);

- diislikütus (tuleohtlik vedelik);

- propaan (tuleohtlik, rõhu all olev gaas).

Tanklas on kasutusel maa-alune diislikütuse ja bensiini mahuti ning maapealne LPG mahuti.

Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala

- Bensiini süttimine laadimiskohas ohutusreeglite eiramisel või tehniliste seadmete tõrgete korral. Arvutuslik maksimaalne ohuala on 30 m.

- Gaasi leke ja lekkinud gaasipilve plahvatus laadimisseadmete tehnilise rikke, laadimisnõuete rikkumise või inimtegevuse tõttu (nt otsasõit mahutile või tankerile). Arvutuslik maksimaalne ohuala on 201 m.

- Bensiini või gaasi tsisternauto BLEVE (keeva vedeliku paisuva auru plahvatus), kui tsistern on pikemaajaliselt tules (üldjuhul ei piisa veovahendi põlemisest). Arvutuslik maksimaalne ohuala on 386 m.

Tegutsemine õnnetuse korral

Teavitada koheselt häirekeskust ja eemalduda ohuallikast.